## Slide 1: 决策指令
2.26
2.27

## Slide 2: 课后练习（P114 2.26）
考虑如下的MIPS循环：
LOOP: slt $t2, $0, $t1
beq $t2, $0, DONE
subi $t1, $t1, 1
addi $s2, $s2, 2
j LOOP
DONE:
2.26.1假设寄存器$t1的初始值为10，假设$t2初始值为0，则循环执行完毕时寄存器$t2的值是多少？
2.26.2对于上面的循环体，写出等价的C代码例程。假定寄存器$s1、$s2、$t1和$t2分别为整数A、B、i和temp？
2.26.3假定寄存器$t1的初始值为N,上面的MIPS汇编循环执行了多少条指令？
课后练习（P114 2.27）
2.27 将下面的C代码翻译为MIPS汇编代码。要求使用的指令数目最少。假设值a、b、i和j分别寄存器$s0、$s1、$t0和$t1中。另外假设寄存器$s2中存放着数组D的基地址。
for (i = 0; i < a; i++)
for (j = 0; j < b; j++)
f[4*j] = i + j;

## Slide 3: 课后练习（P114 2.26）
考虑如下的MIPS循环：
LOOP: slt $t2, $0, $t1
beq $t2, $0, DONE
subi $t1, $t1, 1
addi $s2, $s2, 2
j LOOP
DONE:
2.26.1假设寄存器$t1的初始值为10，假设$t2初始值为0，则循环执行完毕时寄存器$s2的值是多少？ （20）
2.26.2对于上面的循环体，写出等价的C代码例程。假定寄存器$s1、$s2、$t1和$t2分别为整数A、B、i和temp？
i =10;
while (0 < i){
i = i – 1; //$t1 = $t1 -1
B = B + 2; //$s2 = $s2 + 2
}
2.26.3假定寄存器$t1的初始值为N,上面的MIPS汇编循环执行了多少条指令？
（5*N+2）

## Slide 4: 课后练习（P114 2.27）
2.27 将下面的C代码翻译为MIPS汇编代码。要求使用的指令数目最少。假设值a、b、i和j分别寄存器$s0、$s1、$t0和$t1中。另外假设寄存器$s2中存放着数组D的基地址。
for (i = 0; i < a; i++)
for (j = 0; j < b; j++)
f[4*j] = i + j;
addi $t0, $0, 0 //或addi $t0, $0, 0
beq $0, $0, TEST1
LOOP1: addi $t1, $0, 0
beq $0, $0, TEST2
LOOP2: add $t4, $t0, $t1
sll $t5, $t1, 2
add $t5, $t5, $s2
sw $t4, ($t5)
addi $t1, $t1 1
TEST2: slti $t3, $t1, $s1
bne $t3, $0, LOOP2
addi $t0, $t0,1
TEST1: slt $t2, $t0, $s0 // $t2 = 1:0, i < a?
bne $t2, $0, LOOP1