## Slide 1
大学物理实验（一）
绪论

## Slide 2
情况说明
同学们：
因疫情防空期间暂时无法正常返校，我们先学习一些非常有用的虚拟仿真设计软件和自主实验，大家努力克服困难，积极配合，共同学习科学文化知识！
2022年3月16日

## Slide 3
情况说明
第一阶段：绪论+2个实验
绪论：实验规范、实验报告规范、误差理论与数据处理
实验：单摆实验研究
实验：磁场测量
（注意学习读数、数据处理以及误差分析）
第二阶段：待选仿真实验（视情况而定）

## Slide 4
绪论课主要内容
大学物理实验的任务
1
实验课程程序
2
实验报告规范
3
实验课程评分规则
4
实验报告存档要求
6
误差理论与数据处理
5

## Slide 5
1
大学物理实验的任务
https://www.ypppt.com/
根本任务
基本要求

## Slide 6
一、大学物理实验的任务
尊守工作规范的良好习惯；
注重细节、认真态度；
实事求是。
根本任务
工作规范
知识积累
能力培养
工作规范
1、 根本任务
知识积累
理论：力、热、光、电、近代物理等；
器件：测量范围、适用条件、测量精度等
常识：电表内阻多大、光的波长等；
实验常用方法：对称测量法、比较法、逐差法等。
能力培养
动手能力、报告书写能力；
学会看仪器面板、图标及说明书；
故障判断及处理；
不确定度的控制与评估；
测量仪器的选择；
实验方案的设计；
实验仪器的设计。

## Slide 7
一、实验课程要求与任务
测量误差与不确定度的基本概念，能逐步学会用不确定度对直接测量和间接测量的结果进行评估；
处理实验数据的一些常用方法。包括列表法、作图法和最小二乘法等，亦包括用计算机通用软件处理实验数据的基本方法。
（1） 掌控测量误差的基本知识，具备正确处理实验数据的基本能力
2、 基本要求

## Slide 8
一、实验课程要求与任务
例如：长度、质量、时间、热量、温度、湿度、压强、压力、电流、电压、电阻、磁感应强度、光强度、折射率、电子电荷、普朗克常量、里德堡常量等常用物理量及物性参数的测量。注意加强数字化测量技术和计算技术在物理实验教学中的应用。
（2） 掌控基本物理量的测量方法

## Slide 9
一、实验课程要求与任务
例如：比较法、转换法、放大法、模拟法、补偿法、平衡法和干涉、衍射法，以及在近代科学研究和工程技术中的广泛应用的其他方法。
（3） 了解常用的物理实验方法，并逐步学会使用

## Slide 10
一、实验课程要求与任务
能调整仪器到最佳测量状态，能正确读数，注意对仪器的保护 例如：长度测量仪器、计时仪器、测温仪器、变阻器、电表、交/直流电桥、通用示波器、低频信号发生器、分光仪、光谱仪和光源等。
适当学习引入科学研究与工程技术中广泛应用的现代物理技术 例如：激光技术、传感器技术、微弱信号检测技术、光电子技术、结构分析波谱技术等。
（4） 掌握实验室常用仪器的性能，并能够正确使用

## Slide 11
一、实验课程要求与任务
例如：零位调整、水平、铅直调整、光路的共轴调整、消视差调整、逐次逼近调整、根据给定的电路图正确接线、简单的电路故障检查与排除，以及在近代科学研究与工程技术中广泛应用的仪器的正确调节。
（5） 掌控常用的实验操作技术

## Slide 12
2
实验课程程序
课前预习报告
课中实验过程
课后实验报告
https://www.ypppt.com/

## Slide 13
上课前通读教材，书写预习报告。疫情期间主要下发阅读材料，以求对当次实验有个全面了解，按指定的预习重点，精读有关数学模型，明确要测量的物理量，对主要仪器的功能及使用方法形成初步印象。
课前预习必须做书面预习报告，课上请老师批阅。无预习报告或预习报告不合格者不准上课。
二、实验课程程序
手写预习报告
包括：实验目的、实验原理、实验仪器、实验内容与步骤、数据表格。
网络答题和打印版预习报告
预习成绩，电子版预习报告，内容同手写版。
1、课前预习报告

## Slide 14
提前五分钟进入实验室，按组号入座。进入实验室，不要擅自动手，以免造成仪器损坏或发生事故。严格按操作要求进行操作，损坏仪器要按规定赔偿。（疫情期间，考核腾讯会议等出勤）
注意在细节上培养科学作风。如仪器布局合理整齐；操作姿式正确文明；电学仪器经教师检查后才能通电；不要触摸光学元件的工作表面；实验完毕及时断开电源，整理仪器并恢复到原来的陈列状态；主动请老师指导操作、检查数据、验收仪器等。
实验数据记录完整，实事求是。有些实验条件，如温度、仪器规格等比较重要，但不一定参加运算，不要漏记。
2、课中实验过程
二、实验课程程序

## Slide 15
请教师在预习报告上签字；
学生在实验记录本上签字；
教师讲解约 15-30分后学生实验，实验前要先看注意事项；
教师指导 40分~1小时，有问题尽可能在这个时段问；
数据采集完先签字后拆线；
离开登记（仪器使用是否正常，不正常的要简单描述故障）；
仪器、桌凳归位、关仪器、关电。（一般顺序：调小仪器电压输出→关掉仪器电源→关插座、盖盖子、仪器摆放整齐、凳子摆放整齐、桌面干干净)
二、实验课程程序
实验流程：

## Slide 16
实验课要严格按照轮换表，不随意更换实验分组，不迟到，不旷课；
认真阅读学生守则;
保持实验室安静卫生，不大声喧哗，不将任何垃圾遗留在桌面，不刻画桌面，不用力过猛拉扯电线，禁止在实验室吃东西，爱护公物，禁止对仪器“暴力”操作;
按组号入座，使用本组仪器独立完成实验，不允许随意调换其他组的仪器，本组仪器损坏从备用仪器柜取，损坏的仪器放置在讲台;
按时交报告，反对抄袭报告!
二、实验课程程序
注意事项：

## Slide 17
课后完成实验报告
----在预习报告的基础上添加内容
数据整理后重新写入报告正文（原始数据必须附在报告中）；
数据处理及结论；
问题讨论：对本实验的原理、方法、仪器、不确定度评定的进一步探讨或改进建议，要有具体分析，切忌泛泛空谈，有则写，无则免；
回答思考问题。
3、课后报告
二、实验课程程序

## Slide 18
3
实验报告规范
实验报告
报告书写注意事项
报告文本格式
https://www.ypppt.com/

## Slide 19
三、实验报告规范
预习报告
（课前完成）
实验报告
（课后完成）
1、实验报告
1.1 预习报告（20分）：
实验目的
实验原理
实验装置
实验内容及步骤
1.3 实验报告（40分）：
数据处理
结果陈述
实验总结
1.2 实验操作（40分）：包括图像、数据记录

## Slide 20
实验报告要求统一的封面包装：
三、实验报告规范

## Slide 21
三、实验报告规范
http://www.wlsyzhao.ys168.com
密码：666666
封面下载地址：

## Slide 22
三、实验报告规范
2、报告书写注意事项
实验目的：实验目的明确具体
实验原理：围绕实验目的展开，主要回答理论依据是什么，怎么实现（实验思想、实验方法、仪器装备、测量内容），简明扼要，常见公式不用推导，但要指出出处，图、表、公式要编号，变量要有定义

## Slide 23
三、实验报告规范
实验内容及步骤：简要每个内容的关键性步骤
数据采集记录：每个采集出来的图像、数据要进行分析、计算并得出相应的实验结论
数据处理：包括结果计算、不确定度评定和曲线图等内容。凡属计算，均应有文字公式、代入数据和计算结果等主要运算步骤。不要漏写单位
例如，数据采集和数据处理案例
这三项就是图中的结论，它们就是在报告中实验结论部分要陈述的内容。

## Slide 24
三、实验报告规范
结果陈述：分析出来的结果按顺序1、2、3整齐列出来。所有的实验结论必须要有证据支持，必须是你在实验过程中观测到的、图像中分析出来的、数据计算出来的，没有证据的结论是扣分项。理论得出的结论不等于实验结论
结果总结：自由发挥。主要从获得经验、改进设想、潜在应用等方法去发挥。

## Slide 25
数据记录完整、真实。有些实验条件（如温度、仪器规格等）比较重要，但不一定参加运算，不要漏记。
实验数据不得随意改动。当确认测量有误时才能修改。先在原数据上划一条横线，再把新测数据工整地写在一旁，必要时应注明更改理由。不应重笔描画、涂抹黑块甚至撕扯挖补，这样既影响卷面整洁，也失去了分析错误的依据。有时毁掉的数据反而是正确的。
不能用铅笔记录数据。
使用数据表格记录，数据表格必须是完整的A4纸，必须要有组号，姓名。
注：每份报告有两份数据记录：
在课堂上记录的数据，有教师的签字，叫原始数据，钉在报告的最后一页。
将原始数据整齐的抄一份，钉在正文的相应的位置，叫正文数据，正文数据尽量整洁。
数据记录注意事项：
三、实验报告规范

## Slide 26
三、实验报告规范
3、报告文本格式
正文：5号宋体
公式：大多数公式不需要推导，除非这个公式是你挖掘出来的或者推导过程至关重要。但公式中的每一个变量要求定义，而且要给公式编号。公式必须用MathType插入，并且公式另起一行，不能和文字混在一行内
图：每个图必须要有图号和图名，图号和图名必须位于图的正下方，且为小5号，每个图在文中有引用，譬如”测量电路如图1所示”。图不等于实验结论， 你截取到文章里的图要分析并得出相应的结论，截图不能太大，占版面太大的图不合格，图中的字要求能看得见，至少为小5号
表：每个表必须要有表号标号在表的上方，通常在左上方
各部分内容按正确的顺序排列，条理清晰

## Slide 27
4
实验课程评分规则
平时成绩
考试成绩
https://www.ypppt.com/

## Slide 28
预习 20分
迟到扣分
通过提问等方式检查预习情况，对实验完全没有概念的扣分；
原理、步骤叙述不完整、不清晰、缺图等酌情扣分；
课前没有预习不允许做实验。
报告 40分
数据处理和结果陈述；
实验总结和回答问题。
操作 40分
有无操作错误；
有无伪造数据，数据记录是否完整、规范；
有无独立完成；
有无按时完成；
没有收尾，扣分。
四、实验课程评分规则

## Slide 29
考试形式
操作考试，最后一个实验是考试内容
考试内容
最后一个实验
考试要求
成绩计算
总共36学时，10个实验
没有教师讲解、指导，独立完成，并当堂提交报告
平时成绩×0.7+考试成绩×0.3
平时成绩——前9个报告的平均分
四、实验课程评分规则

## Slide 30
因为大学物理实验是所有理工科专业的学位课，专业认证我们必须要配合，所以每份实验报告必须各处预习、操作、报告三部分分数，并做记录，案例如下。
四、实验课程评分规则

## Slide 31
5
不确定度评估和有效数字
不确定度评估
有效数字
https://www.ypppt.com/
有效数字的计算

## Slide 32
五、不确定度评估和有效数字
1、不确定度评估
测量结果不可能是绝对准确的，它必然有不确定的成分。这种不确定的程度是可以用一种科学的、合理的、公认的方法来表征，这就是“不确定度”的评定，在测量方法正确的情况下，不确定度愈小，表示测量结果愈可靠。
评价得过大，在实验中会怀疑结果的正确性而不能果断地作出判断，在生产中会因测量结果不能满足要求而需再投资，造成浪费；评价得过小，在实验中可能得出错误的结论；在生产中则产品质量不能保证，造成危害。
1.1 不确定度评估意义

## Slide 33
1.2 不确定度的一些概念和分类
不确定度是表征测量结果具有分散性的一个参数，它是被测量的真值在某一量值范围内的一个评定。
所谓“标准不确定度”是指以“标准偏差”表示的测量不确定度估计值，简称不确定度，记为△
标准不确定度一般可分为以下2类：
1）A类评定不确定度， 由统计方法得到 △A
2）B类评定不确定度， 由非统计方法得到 △B
合成标准不确定度 △
五、不确定度评估和有效数字

## Slide 34
五、不确定度评估和有效数字
1.3 直接测量标准不确定度的评定
（1）A类评定不确定度：
计算器上有单次测量的标准偏差键[σ］，则平均值的标准偏差：
对单次测量，不计算A类不确定度。

## Slide 35
五、不确定度评估和有效数字
（2）B类评定不确定度：
仪器误差一般是厂家给出的，有点是固定的，有的需要计算。
是用非统计方法获得的，由测量不确定度和仪器不确定度两部分组成。
为简单起见， 我们只考虑仪器不确定度，而且按平均分布处理：

## Slide 36
五、不确定度评估和有效数字
例1：用千分尺测长度
千分尺仪器误差：
零值误差：-0.005 mm
k | d | △d | △d2
1 | 1.726 | 0.007 | 0.000049
2 | 1.721 | 0.002 | 0.000004
3 | 1.707 | 0.012 | 0.000144
4 | 1.704 | 0.015 | 0.000225
5 | 1.728 | 0.009 | 0.000081
6 | 1.715 | 0.004 | 0.000016
7 | 1.721 | 0.002 | 0.000004
8 | 1.712 | 0.007 | 0.000049
9 | 1.719 | 0 | 0
10 | 1.737 | 0.018 | 0.000324
平均 | 1.7190 |  | 
求和 |  |  | 0.000572

## Slide 37
五、不确定度评估和有效数字
测量的表示：
（置信概率）

## Slide 38
五、不确定度评估和有效数字
1.4 间接测量的标准不确定度的传递
测量结果N的标准不确定度为：
(1)和差形式函数
(2)积商形式函数

## Slide 39
五、不确定度评估和有效数字
(3)混合形式函数f，测量结果N的相对不确定度为：
举例：

## Slide 40
函数表达式 | 合成标准不确定度公式 | 相对不确定度
五、不确定度评估和有效数字
常用函数的不确定度传递公式

## Slide 41
五、不确定度评估和有效数字
例2：拉伸法测杨氏模量
1、计算杨氏模量 E：
2、计算△E：测量结果的相对不确定度

## Slide 42
五、不确定度评估和有效数字
1
2
3
4

## Slide 43
五、不确定度评估和有效数字
5

## Slide 44
五、不确定度评估和有效数字
6

## Slide 45
五、不确定度评估和有效数字
规范表示测量结果

## Slide 46
五、不确定度评估和有效数字
2、有效数字
当一个近似数引入的误差的绝对值小于近似数末位的5时,从该近似数左边第一个非零数字起到最后一位均为有效数字。
测量值读准了的位数加上一位估读位组成有效数字。

## Slide 47
五、不确定度评估和有效数字
关于有效数字的几点说明：
（1）有效数字的位数与小数点的位置无关。
例如：0.00430m = 0.430cm =4.30mm 皆为三位有效数字
（有效数字前的零不是有效数字）
（2）数字中间的0和末尾的0均算有效数字，所以末尾的零不能随意增减。
例如：300.5mm 和 30.50cm 都是四位有效数字

## Slide 48
五、不确定度评估和有效数字
（3）常数不用取有效数字，但在计算时等常数所取的位数不应少于其他数值的有效数位。
（4）一般情况下，绝对误差的有效数位只取一位到二位，不超过两位。误差进位的原则是只进不舍。相对误差EN 最多取两位。
例如：
（5）在任何数值中，数值的最后一位应与误差位对齐。
正确。
错误，

## Slide 49
五、不确定度评估和有效数字
仪器的估读数：
和仪器的不确定度对齐。
注：实验报告中要在实验仪器一项中绘制并填写仪器表格
cm
1
2
3
例1：
仪器名称 | 量程 | 分度值 |  | 零值误差
钢直尺 | 300mm | 1mm |  | ——
读数 L=3.56-1.00=2.56 （cm）

## Slide 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
例2：有的仪器是五进制的，应将最小格分成5份来估读；有的仪器是二进制的，应将最小格分成2份来估读，即游码左缘靠近刻线读偶数，靠近半格读奇数，所谓“靠近”，包括稍欠和稍超。
当然，在日常生活中，测量一般是不进行估读的。
五、不确定度评估和有效数字

## Slide 51
五、不确定度评估和有效数字
3、有效数字的运算
加减运算：
测量结果的有效数字位数的确定：
和位置最高者对齐
乘除运算：
和位数最小对齐
乘方开方运算：
位数一样
小数点对齐

## Slide 52
6
实验报告存档要求
https://www.ypppt.com/

## Slide 53
六、实验报告存档要求
一级目录：课程名称
二级目录：班级名称
三级目录：实验名称
学生报告文件名规则：
成绩册上序号+名字+报告名称（必须是这样

## Slide 54
本节完毕，谢谢观看
更多资源： http://wlsyzhao.ys168.com/

## Slide 55
单摆实验
自主实验：小球作摆
模拟仿真：下载phyphx软件，手机作摆；
探讨：
（1）用单摆测定当地的重力加速度；
（2）单摆周期与摆长关系；
（2）影响误差因素有哪些。

## Slide 56
网上资源：
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-and-springs-basics_zh_CN.html

## Slide 57
网上资源：
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_zh_CN.html