## Slide 1: 《计算机系统1要点整理》
——set by LYQ

## Slide 2: 第一章

## Slide 3
理解两个反复出现的理念
抽象——具体
理解背后的思想。站在更高的层次看问题，从而将事物的本质表现出来，而将其中的细节隐藏起来。
硬件——软件
这部分在考试中一般不会直接考察，但理解背后的思想对学习计算机很有必要。
软件需要硬件；硬件需要软件。软件与硬件不分家。

## Slide 4: 计算机系统组成：五大部件
能举出例子，能判断属于什么部件。
运算器
控制器
存储器
输入设备
输出设备
CPU包含了运算器、控制器、部分存储器（高速缓存）

## Slide 5: 通用计算思想
图灵机的黑箱模型
TADD
执行加法的图灵机
a,b
a+b
TMUL
执行乘法的图灵机
a,b
a×b
U
通用
图灵机
TADD , TMUL
g×(e+f)
U
通用
图灵机
e,f,g

## Slide 6: 层次：问题描述——>电子运转
知道一个问题提出后，经历什么步骤最终得到解决，每个步骤大概做的事情。（如右图）
问题
算法
语言
机器结构
微结构
电路
器件
总结：
第一章主要是思想、概念类的东西，一般不会直接考察。
但理解了对学习计算机帮助较大，有助于课程后续内容的学习。

## Slide 7: 第二章

## Slide 8
用高低电平表示每一位。
每一位有 2 种可能→n bits 可以表示 2^n 个状态的数值

## Slide 9: 定点数表示方法
原码表示法
补码表示法
反码表示法
移码表示法
重点掌握补码及加减法运算！

## Slide 10
原码表示法
纯小数：其原码形式为XS . X1X2…Xn, 其中XS表示符号位。
例：
X＝0.0110 , [X]原＝X＝0.0110
X＝-0.0110 , [X]原＝1－X＝1＋0.0110 ＝1.0110
纯整数：其原码形式为Xn Xn-1…X1X0 , 其中Xn为符号位。
例：
  X＝1101 ，[X]原＝X＝01101
  X＝－1101，[X]原＝ 2n －X＝ 24 －(－1101)＝10000＋1101=11101
原码表示中，真值0有两种不同的表示形式：
[＋0]原＝00000, [－0]原＝10000
直观，但不利于计算。引入补码

## Slide 11
补码表示法
纯小数
例：
  X＝0.0110 [X]补＝X＝0.0110
  X＝－0.0110 [X]补＝2＋X＝2＋(－0.0110) ＝10－0.0110 ＝ 1.1010
纯整数
例：
  X＝1101 [X]补＝X＝01101
  X＝－1101 [X]补＝2n+1＋X＝25＋(－1101)＝100000－1101＝10011
正数的补码还是它本身。负数的补码用“模”减去它的绝对值。
关键要确定“模”。如果用n位（不含符号位）， “模”为2n+1
0的表示是唯一的。
如n=4时，[＋0]补＝[－0]补＝00000。10000定义为最小的数-16

## Slide 12
计算机中基本采用补码加减法
用补码表示，符号位直接参与加减
重点关注减法。
计算公式
[X+Y]补=[X]补+[Y]补
[X-Y]补=[X]补+[-Y]补
例1
已知X=9，Y=3，求[X+Y]补， [X-Y]补， [Y-X]补。
解： [X+Y]补= [X]补+[Y]补=01001+00011=01100
[X-Y]补=[X]补+[-Y]补=01001+11101=100110
[Y-X]补=[Y]补+[-X]补=00011+10111=11010
结合例子掌握，考试基本必考。
做完题之后从结果角度检验。
可以自己多出几道题练习。
检验：9-3结果应为6
检验：3-9结果应为-6

## Slide 13: 溢出
引入补码后，减法转化为加法来做。因此溢出只有这两种情况：
正溢：正+正→负
负溢：负+负→正
判断：
Cf 和C不同时表明溢出
Cf为符号位运算产生的进位，C为最高有效数位产生的进位。

## Slide 14: 反码
仅用于快速求出补码
负数的补码=反码+1（很实用！）
符号扩展
在左侧添加符号位
4-bit 8-bit
0100 (4) 00000100 (still 4)
1100 (-4) 11111100 (still -4)
移码
移码 = 补码符号位取反

## Slide 15: IEEE754
重点，必考
两种考法：
给一个数，让你求出对应的表示
给出对应的表示，让你求这个数
考试时很有可能不会按照书本介绍的单精度（1+8+23）或双精度（1+11+52）来考，而是给定阶码位数和尾数位数，仿照IEEE754来转换。因此，需要掌握背后的原理。

## Slide 16: 与或非异或
X | Y | X与Y | X或Y | X非 | X异或Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
必须掌握下面的表格，切勿死记硬背。
与：有0则0
或：有1则1
异或：同0异1

## Slide 17: 移位操作
逻辑移位：补0
算术移位：左移一位相当于乘2，右移一位相当于除2
补码：符号位不变，左移补0，右移补符号位
循环移位：左边接到右边

## Slide 18: 第三章

## Slide 19: p-MOS和n-MOS
了解工作原理，能够区分
与、或、非门
一般不会考那么细致，但尽量会画（PPT19~23）
硬件上其实是：先实现或非，再实现或；先实现与非，再实现与

## Slide 20: 非门:NOT
In | Out
0 | 1
1 | 0

## Slide 21: 或非门(NOR)
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 22: 或门(OR)
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 23: 与非门(NAND)
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 24: 与门(AND)
A | B | C
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 25: 逻辑门符号
本页必须掌握，前面是实现，这里是抽象成符号来表示
OR的左侧是弯的（记忆：O是圆的）
AND的左侧是直的（记住AND，也就记住OR）
非的话只需要在右边加上小圆圈

## Slide 26: 摩根定律（反演率）
或之后取反=先取反再与
与之后取反=先取反再或
这里给出的是n=2的情况，扩展到n都是成立的
应用的时候，主要是“将或转化为与”、“将与转化为或”
即在等号两边都加上上面的帽子（两个非相当于去掉）
A + B = A + B = A · B
A · B = A · B = A + B

## Slide 27: 简单组合逻辑电路设计
真值表 逻辑表达式的方法
将任意真值表转换成基于AND, OR, NOT操作的逻辑表达式(逻辑完备性)
(1) 找出输出F = 1的行；
(2) 对每个F = 1的行， 取值为1的变量用原变量表示， 取值为0的变量用反变量（取非）表示，形成与表达式；
(3) 将各个与表达式进行逻辑或， 得到最终的逻辑表达式。
结合例子(下一页)理解，做几道题就能掌握方法

## Slide 30
这个标识至少要能看得懂
多路选择器，加法器理解是做什么的，考试一般不会具体让你画出来，但是可能涉及应用。
附加题可能考察怎么画

## Slide 31
概念要掌握，知道差别

## Slide 32
概念要掌握，计算机常识
重要
大题中某一小问，让你求寻址空间，寻址能力

## Slide 33: 时序电路
状态图会画、会看
有的题给你状态图，考你输入输出是啥（较简单）
有的题给你需求，让你设计状态图→真值表→逻辑实现等（较难）
逻辑实现考试一般不考，附近题很可能会考
结合例题掌握，如果课上的交通信号灯的例子能掌握（不看答案自己重新做一遍），这块基本没问题

## Slide 34: 总结

## Slide 35: 第四章

## Slide 36
计算机五大部件：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
字长：运算器支持的操作数的最大宽度/寄存器的宽度
两个重要的寄存器：
1 指令寄存器：Instruction Register (IR) 存放当前执行指令的内容
2 程序寄存器：Program Counter (PC) 存放下一条要执行指令的地址
本章不会单独考核，一般结合后续章节放在一起考

## Slide 37
重要
有些指令可能没有某些步骤，但取指令、译码是每条指令都有的

## Slide 38: 第五章

## Slide 39
懂什么是ISA。曾经期末考考过一道简答题，说多了都是泪。不用原文一字不差默写，但要能说清楚。
区分“寻址空间”、“寻址能力”
本章重点掌握每种指令的格式以及每种寻址方式
操作码不需要记忆

## Slide 40: 运算指令

## Slide 41: 数据搬移指令
Load – 从内存中读数据到寄存器中
  LD: PC-相对寻址模式
  LDR: 寄存器基址+偏移模式
  LDI: 间接寻址模式
Store – 写寄存器值到内存
  ST: PC-相对寻址模式
  STR:寄存器基址+偏移模式
  STI: 间接寻址模式
LEA - 计算操作数的有效地址，存放到寄存器（不访存）
  LEA: 用立即数的方式给出操作数相对PC的偏移

## Slide 42: PC相对寻址
利用PC寄存器寻址，用 9 bits 用来表示偏移量(offset).
数据的地址范围为：
这里的PC是下一条指令的地址（每次去完指令PC自加）

## Slide 43: PC间接寻址
在PC相对寻址能访问到的内存单元存放一个16位地址。先读这个地址，再用这个地址去访问内存。
类似C语言的指针

## Slide 44: 基址偏移寻址
在寄存器中存放一个16位地址，做为基地址。基地址+偏移
常用于数组，基地址即为数组的首地址
偏移以立即数形式存放在指令中，范围：

## Slide 45: LEA
计算方法：PC+offset ->寄存器
LEA指令不访存
结合LDR、STR使用，先用LEA设置寄存器

## Slide 46: 控制指令
改变PC，改变程序的执行顺序。
注意：每次取指令完，PC都会自加，所以是先自加再受控制指令影响改变
条件跳转：先判断条件，满足则跳转，不满足继续执行
无条件跳转(直接跳转)
TRAP（陷入指令）
  改变PC 到操作系统提供的服务子程序的入口地址
  服务子程序完成后返回到TRAP指令后一条程序代码继续执行。

## Slide 47: 条件码
N – negative （<0） Z – zero （=0） P -- positive ( >0)
N Z P 同一时刻只有一个标志位会改变
由最近写入的寄存器值确定
任何一条写寄存器的指令都会改变条件码 (ADD, AND, NOT, LD, LDR, LDI, LEA)
Store指令和控制指令不改变条件码

## Slide 48: 条件跳转
IR[11:9]指定要检测的条件码，可以是多个。如果成立，则跳转，否则不跳转。
目标地址采用了PC相对寻址 target address = PC + offset (IR[8:0])
和上一条会修改寄存器的指令配合使用
例题，自己做一下，先用一条指令设置条件码，再用BR指令判断
判断 r0的值是否为5, 等于5则跳转。
判断R0的值>5,>=5,<5 ,<=跳转
判断R0的值>40跳转
比较R0,R1是否相等跳转

## Slide 49: 无条件跳转
跳转到寄存器中存放的16位地址。可以跳转到任何地方。
TRAP掉用
掉用“trap vector”指定的服务程序。
“trap vector”不需要记，考试用到会给

## Slide 50: 无条件跳转
跳转到寄存器中存放的16位地址。可以跳转到任何地方。

## Slide 51: 第六、七、九章

## Slide 52
选择结构，循环结构，在汇编语言中如何编写？
伪操作：.ORIG .FILL .BLKW .STRINGZ .END等
主要是课程布置的实验，要弄懂，通过实践加深理解
懂得看代码，懂得写代码。考试会考！且比重大！
考法：(1~3考的可能性很大)
给你某一段简短的汇编，告诉你这段代码的功能，中间挖掉几行，让你补充
给你一段简短的C语言代码，让你翻译成汇编语言
给你一段简短的汇编代码，让你回答这段代码的功能，以及跑完后某些数的最终结果（需要理解这段代码做了什么）
让你写出汇编代码，按照要求实现一个简单的功能（如找出10个数中的最大值）

## Slide 53: 汇编过程
两遍扫描
考法：可能给你一段简短的代码，让你补充符号表

## Slide 54: TRAP系统调用
流程：
通过8位trapvect8索引起始地址表（ 0x00-0xff ），获得对应系统调用的入口地址。
然后将入口地址加载到PC，接着开始执行服务子程序
执行完返回到TRAP的下一条指令
注意：
返回用的是RET指令(RET等价于JMP R7)
执行trap指令时会将PC保存在R7
因此：必须保证服务程序没有改变R7，否则无法返回.

## Slide 55: 子程序调用（函数）
注意参数的传递和返回值
返回用RET指令。等价于JMP R7
注意寄存器的保存和恢复。R7在调用前必须先保存
PC相对寻址：目标地址 = PC + Sext(IR[10:0]) -1024~+1023
寄存器寻址：目标地址 = 寄存器内容IR[8:6]

## Slide 56: 寄存器内容的保存和恢复
注意哪些是调用者保存，哪些是被调用者保存
R7必须由调用者保存

## Slide 57: 第八章

## Slide 62
名称对应的作用要能记住

## Slide 63: 输入
POLL LDI R0, KBSRPtr BRzp POLL LDI R0, KBDRPtr
...
KBSRPtr .FILL xFE00 KBDRPtr .FILL xFE02
掌握代码框架

## Slide 64: 输出
掌握代码框架
POLL LDI R1, DSRPtr BRzp POLL STI R0, DDRPtr
...
DSRPtr .FILL xFE04 DDRPtr .FILL xFE06

## Slide 65: 第十章

## Slide 66
C/C++编译的程序中两个重要的内存区域：
1、栈区（stack）— 由编译器自动分配释放 ，存放函数的参数名，局部变量的名等。（int a；a变量在栈区）
2、堆区（heap）— 由程序员分配释放， 若程序员不释放，程序结束时可能由OS回收。

## Slide 67: 栈
定义：栈是一种具有LIFO (last-in first-out: 后进先出)访问特性的存储结构
两种主要操作，通过栈顶指针（指向当前栈顶元素）实现：
    PUSH（压入）——注意检查是否栈满
    POP（弹出）——注意检查是否栈空
注意栈的生长方向，一般是从高地址向低地址生长