## Slide 1: 第三周 信号处理基础
杜文峰
2023年3月15日
智能物联网课程组

## Slide 2: 主要内容
信号的生成
从模拟到数字
信号采样
信号量化
信号数字化案例

## Slide 3: 无线传感器网络
无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的、廉价的微型传感器结点组成，通过无线通信方式形成的一个多跳的、自组织的无线自组网系统，其目的是将网络覆盖区域内感知对象的信息发送给观察者。
Structural monitoring
(Golden gate bridge, SF)
Industrial automation
(Intel fabrication plant)

## Slide 4: 1. 信号的生成
在无线传输的过程中，我们不可避免地要接触到各种无线信号。
  电磁信号
  声波信号
  在真实的使用场景中，一般使用电磁波信号进行通信和感知。

## Slide 5: 1. 信号的生成
我们以声波信号为例来介绍物联网中的感知技术
声波信号可以较好的模拟电磁波的特点
    大部分的处理方法都是通用的
声波信号对硬件的要求较低
    现有的手机等设备就能够进行声波信号处理
声波信号可以比较直观地画图展示
    便于大家进行分析对比

## Slide 6: 1. 信号的生成
声波信号的基本特征
频率
波长

## Slide 7: 2.从模拟到数字
问题：
（1）电压信号在 时间 和 幅度 上仍然是连续的；
（2）取值连续的信号需要的存储空间是无穷大的。

## Slide 8: 2.从模拟到数字
把时间上连续的信号转化为时间上离散的信号

## Slide 9: 2.从模拟到数字
将无限的连续的电压取值转化为有限的离散的电压取值

## Slide 10: 2.从模拟到数字
模拟信号到数字信号的转换（简称模/数转换）
采样频率 、量化位数 和 声道数

## Slide 11: 3.信号采样
采样

## Slide 12: 3.信号采样

## Slide 13: 3.信号采样
5Hz信号时域图
100Hz信号时域图
采样率为200Hz
采样频率 和 信号频率

## Slide 14: 3.信号采样
问题：
假设信号中的频率为f（一个信号可能包含多种频率），那么应该以多大的采样频率fs对信号进行采样才合理呢？
合理地采样，即保证采样后的数据能够还原出原来的信号，采样后的信号包含原来信号的所有特征。

## Slide 15: 3.信号采样
奈奎斯特采样定律
fs ≥ 2∗f
采样定理说明了采样频率与信号频谱之间的关系，是连续信号转换为离散信号的基本依据。

## Slide 16: 3.信号采样
如果采样率低于信号最大频率的两倍会怎样呢？
401Hz信号时域图，采样率10000Hz
401Hz信号时域图，采样率402Hz

## Slide 17: 4.信号量化
量化

## Slide 18: 4.信号量化
量化
  在信号处理过程中，量化指将信号的连续取值（或者大量可能的离散取值）转化为有限多个（或较少的）离散值的过程。
  量化主要用于从连续信号到数字信号的转换中。

## Slide 19: 4.信号量化
量化

## Slide 20: 4.信号量化
量化

## Slide 21: 4.信号量化
量化
以3位ADC进行量化的过程为例

## Slide 22: 4.信号量化
量化噪声：量化过程，输出信号和原信号的区别

## Slide 23: 4.信号量化
量化
  均匀量化
    输出信号可能的离散取值是等间隔分布的
  非均匀量化
    输出信号可能的离散取值不是等间隔分布的

## Slide 24: 5.信号数字化案例
连续信号经过采样成为离散信号
离散信号经过量化成为数字信号

## Slide 25: 5.信号数字化案例
模拟/数字转换器
  Analog to Digital Converter，即ADC
数字/模拟转换器
  Digital to Analog Converter，即DAC

## Slide 26: 5.信号数字化案例
无线传感器结点结构

## Slide 27: 5.信号数字化案例
地震监控
虚拟键盘

## Slide 28
健康医疗
运动
5.信号数字化案例

## Slide 29: 5.信号数字化案例
audition

## Slide 30: 目前的感知技术
感知传输一体化
智能感知
……

## Slide 31: 课后作业
问题1：根据课堂所学和你的理解，请你以一个模拟信号的数字化过程为例来介绍信号的采样、量化过程。
问题2：采样频率的高低对信号采集有什么影响？请详细解释说明。
问题3：在什么情况下，信号采样会出现车轮效应？出现车轮效应的原因是什么？
问题4：量化位数对信号采集有什么影响？请详细解释说明。
问题5：计算一个采样频率为44.1kHz，16bit，双声道，长度为2分钟的音频数据量，要求单位换算到MB。
要求：手写问题及答案，拍照上传BB